Oferta sistem de control al marfii

| DENUMIRE | CARACTERISTICI | PRET [RON] |
| --- | --- | --- |
| Sistem monoantenă - 4,8MHz |
| MONOSLIM | Otel cromat cu carcasa de plastic dur pentru componente electronice, dimensiune 145X36X6, contine sursa de alimentare | 4898 RON |
| Sistem monoantenă - 8,2MHz |
| MONOTERRA | Sistem monoantena, frecventa 8.2MHz | 6855 RON |
| MONOLUNA | Ssitem monoantena, frecventa 8.2MHz | 7340 RON |
| Sisteme standard 2 elemente - 8,2 MHz |
| SSM MICROS | Antena cromata. Cutie neagra metalica pentru componente electronice dimensiune 163X36X6, contine sursa de alimentare | 6850 RON |
| Sistem standard 3 elemente - 8,2MHz |
| SSM DUBLA TRECERE | Antena cromata. Cutie neagra metalic pentru componente electronice dimensiune 160X25X6, contine sursa de alimentare | 10270 RON |
| RECEPTOR RX9822 | Antena receptor frecventa 8.2MHz | 3420 RON |
| RECEPTOR TX9822 | Antena Emitator frecventa 8.2MHz | 3420 RON |
| Etichete rigide |
| CK-8,2 MHz | Eticheta rigida standard CK, frecventa 8.2MHz | 1,90 RON |
| SUN-8,2 MHz | Eticheta rigida standard SUN, ac inclus, frecventa 8.2MHz | 1,90 RON |
| GLASS-8,2 MHz | Eticheta rigida pentru sticle, frecventa 8.2MHz | 5,80 RON |
| OPTICAL-8,2 MHz | Eticheta rigida pentru ochelari, frecventa 8.2MHz | 3,90 RON |
| CK-4,8 MHz | Eticheta rigida standard CK, frecventa 4.8MHz | 2,30 RON |
| SUN-4,8 MHz | Eticheta rigida standard SUN, ac inclus, frecventa 4.8MHz | 3 RON |
| Etichete flexibile |
| FLEX CK-8,2 Mhz | Eticheta flexibila standard CK, frecventa 8.2MHz | 1,90 RON |
| Dispozitive magnetice pentru îndepărtarea etichetelor flexibile si din plastic dur |
| DMM | Dispozitiv de detaşare din oţel cromat | 240 RON |
| DDC | Dispozitiv de detaşare din oţel cromat | 250 RON |
| Dispozitive de fixare |
| FASTNER | Dispozitiv de fixare rapida pentru etichetele flexibile | 0,95 RON |
| LSN | Lanţ fără gaură care se utilizează la ethichetele dure | 0,95 RON |
| LSS | Lanţ cu o singură gaură care se utilizează la etichetele dure | 0,95 RON |
| AC-CLP | Ace de prindere | 0,33 RON |
| AC-CL | Ace de prindere | 0,33 RON |
| Etichete adezive |
| 4X4 - 8,2Mhz | Eticheta imitatie cod de bare dezactivabila / nedezactivabila 4x4 cm | 0,40 RON |
| 5X5 - 8,2Mhz | Eticheta imitatie cod de bare dezactivabila / nedezactivabila 5x5 cm | 0,48 RON |
| Unitate de dezactivare pentru etichetele adezive - 8,2MHz |
| UD | Unitate de dezactivare cu suprafaţă din plexiglas 22x17x2.5, tip UD | 2248 RON |

Varianta 1. Sistem monoantena:

Sistemul utilizeaza frecventa de 4,8 Mhz, si asigura detectia pana la 120 cm distanta, fata de ambele parti ale monoantenei; asadar se poate proteja o cale de iesire având latimea de pana la 4 m utilizand doar doua sisteme monoantena.

De asemenea sistemul poate fi instalat in multiple configuratii, utilizând maxim 4 antene. Utilizarea microprocesoarelor a dus la simplificarea reglarii si punerii in functiune a sistemelor; fiind necesare doar reglajul sensibilitatii de detectie a tag-urilor si intensitatea semnalului acustic de alarma.

Sistemul functioneaza cu etichete din plastic dur, rigide, sau etichete flexibile, fiind conceput in special pentru magazinele de confectii sau incaltaminte.

OBS ! La sistemele mono - antena nu pot fi utilizate etichete autoadezive.

Componente

|  |  | DMM > dispozitiv pentru detasare etichete flexibile, otel cromat DNU> identic, dar cu posibilitate de montaj pe tejghea DMW> identic, dar cu suport din lemn |
| --- | --- | --- |

|  |  | EPD-4,8MHz > etichete din plastic dur pot fi: rotunde, cu diametrul de 4 cm, sau dreptunghiulare: 5x4cm. |
| --- | --- | --- |

|  |  | FXS > eticheta flexibila dimensiuni: 6x5 cm, cu sistem de prindere |
| --- | --- | --- |

|  |  | PJN > dispozitiv pentru fixarea rapida a etichetelor flexibile LSH, LSS > lanturi pentru fixarea etichetelor flexibile |
| --- | --- | --- |

Varianta 2. Sistem standard 2 elemente.

Sistemele STANDARD, alcatuite dintr-un emitator si un receptor, asigura un nivel ridicat de protectie , fiind posibila utilizarea acestora pentru protectia oricarui tip de magazin.

Acest sistem asigura un spatiu de acces de pana la 120 cm in functie de tag-urile folosite.

Extinderea spatiului protejat se face prin marirea numarului de antene utilizat, iar alarma acustica si optica permite identificarea locului in care s-a produs o tentativa de sustragere.

Aplicatiile cu acest sistem cuprind o gama larga de magazine, de la farmacii la supermarchet-uri. Un sistem pentru protectia unei singure cai de acces necesita un emitator si un receptor. Pentru un sistem de protectie format din doua cai este necesar un emitator plasat intre doua receptoare. Numarul cailor de acces poate fi marit prin acest procedeu de amplasare al antenelor, asigurand protectia unor spatii mari de intrare/iesire. Pot fi utilizate in conexiune maxim 8 emitatoare; pentru o mai buna functionare se recomanda sincronizarea acestora prin utilizarea de fibra optica. De asemenea, pentru reducerea alarmelor false, functie de specificul magazinului si distanta de la antene la dezactivator, tot cu ajutorul fibrei optice se poate realiza sincronizarea antenelor cu dezactivatorul

Sistemele dubla – antena functioneaza in frecventa de 8,2 Mhz.

Versiuni:

SYNTEX - DSP > sistem standard metalic, tehnologie DSP, antena cromata, cutie neagra sau gri din plastic pentru componentele electronice; dimensiuni: 160x25x6 cm.

SYNTEX - DS > sistem standard mixt, antena cromata si carcasa din lemn pentru componentele electronice; dimensiuni: 165x32x10 cm.

SYNTEX - SP > sistem standard din plexiglas, antena din plexiglas cu suport din lemn pentu partea electronica; dimensiuni: 150x34x8 cm.

SYNTEX - MM > sistem standard MICROS, antena  si carcasa din lemn pentru componentele electronice; dimensiuni: 165x32x10 cm.

Componente

|  |  | APC > eticheta adeziva imitatie cod de bare, dezactivabila/nedezactivabila, dimensiuni 4x4 cm AGC> identica cu APC, dar de dimensiuni 5x5 cm |
| --- | --- | --- |

|  |  | DMM > dispozitiv pentru detasare etichete flexibile, otel cromat DNU> identic, dar cu posibilitate de montaj pe tejghea DMW> identic, dar cu suport din lemn |
| --- | --- | --- |

|  |  | EPD-8,2MHz > etichete din plastic dur, diferite tipodimensiuni pot fi: rotunde, cu diametrul de 4 cm, patrate, 6x6cm, dreptunghiulare: 5x4cm si 6x7cm. |
| --- | --- | --- |

|  |  | FX > etichete flexibile Se regasesc in diferite dimensiuni, 6x5, 5x7 sau 8x6 cm |
| --- | --- | --- |

|  |  | UD > unitate de dezactivare suprafata din plexiglas, dimensiuni 22x17x2,5, alimentare la 220V. |
| --- | --- | --- |

Preţurile sunt exprimate în RON şi nu conţin TVA. Ele se calculează la cursul BNR din ziua plăţii.